Accessori sistemi solari

Gruppi di circolazione solare

Gruppo circolazione solare alta prevalenza+

- Gruppo di circolazione pre-assemblato per il controllo della portata del circuito primario solare

- Massima prevalenza di 9 metri

- Dotato di coibentazione nera con funzione di isolante termico e copertura estetica

- Non include a bordo alcuna centralina solare

- Nessuna sonda inclusa

- Pompa di circolazione Wilo Stratos Para

- Interasse pompa 130mm

- Consumo elettrico nominale della pompa 45W

- Flussometro per la rilevazione della portata d’acqua (tra 7 e 30 l/min)

- Temperatura massima di esercizio 120 °C

- Pressione massima di esercizio 10 bar

- Pressione d’apertura valvola di ritegno 20 mbar

Gruppo circolazione solare senza elettronica+

- Gruppo di circolazione pre-assemblato per il controllo della portata del circuito primario solare

- Massima prevalenza di 7,5 metri

- Dotato di coibentazione nera con funzione di isolante termico e copertura estetica

- Non include a bordo alcuna centralina solare

- Nessuna sonda inclusa

- Pompa di circolazione Grundfos UPM3 Solar. Può essere impostata su 4 curve caratteristiche portata/prevalenza

- Interasse pompa 130mm

- Consumo elettrico nominale della pompa 23W

- Flussometro per la rilevazione della portata d’acqua (tra 2 e 15 l/min)

- Temperatura massima di esercizio 120 °C

- Pressione massima di esercizio 6 bar

- Pressione d’apertura valvola di ritegno 20 mbar

Gruppo circolazione solare COMFORT+

- Gruppo di circolazione pre-assemblato per il controllo della portata del circuito primario solare

- Massima prevalenza di 7,5 metri

- Dotato di coibentazione nera con funzione di isolante termico e copertura estetica

- Include a bordo la centralina solare COMFORT+

- Include 3 sonde bollitore e 1 sonda collettore solare

- Pompa di circolazione Grundfos UPM3 Solar. Può essere impostata su 4 curve caratteristiche portata/prevalenza

- Interasse pompa 130mm

- Consumo elettrico nominale della pompa 23W

- Flussometro per la rilevazione della portata d’acqua (tra 2 e 15 l/min)

- Temperatura massima di esercizio 120 °C

- Pressione massima di esercizio 6 bar

- Pressione d’apertura valvola di ritegno 20 mbar

Gruppo circolazione solare ECO+

- Gruppo di circolazione pre-assemblato per il controllo della portata del circuito primario solare

- Massima prevalenza di 7,5 metri

- Dotato di coibentazione nera con funzione di isolante termico e copertura estetica

- Include a bordo la centralina solare ECO+

- Include 1 sonde bollitore e 1 sonda collettore solare

- Pompa di circolazione Grundfos UPM3 Solar. Può essere impostata su 4 curve caratteristiche portata/prevalenza

- Interasse pompa 130mm

- Consumo elettrico nominale della pompa 23W

- Flussometro per la rilevazione della portata d’acqua (tra 2 e 15 l/min)

- Temperatura massima di esercizio 120 °C

- Pressione massima di esercizio 6 bar

- Pressione d’apertura valvola di ritegno 20 mbar

GLICOLE SOLARE

LIQUIDO ANTIGELO BAXI

- Prodotto non tossico a base di glicole propilenico

- Fornito già diluito in taniche da 10 litri pronto per l’uso

- Contiene glicole nella percentuale di 45%

- Si presenta sotto forma di liquido trasparente blu

- Punto di congelamento -28°C

- Punto di ebollizione +152°C

- Limite temperatura utilizzo 200°C. Sopra tali temperature si rischia invecchiamento e degradazione prematura del glicole

- Densità (20°C): 1,032 g/ml

- Viscosità (20°C): 4,75 mPas

- PH glicole diluito con acqua distillata: 8,0-9,5

- Coefficiente di espansione termica: 0,000062 l/K

VASI DI ESPANSIONE SOLARI

VASI ESPANSIONE SOLARI

- Vaso di espansione per sistemi ad energia solare

- Disponibili nei litraggi da 18, 24, 35 e 50 litri

- Versioni da 18 e 24 litri da installazione murale con apposito kit installativo

- Versioni da 35 e 50 litri da installare a terra

- Membrana intercambiabile progettata per soluzioni acqua/glicole in mescola speciale studiata per resistere ad alte temperature

- 100% made in Italy

- Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e EN 13831

- Verniciatura esterna in polvere epossidica per garantire elevata protezione dall’ossidazione e una finitura estetica di qualità

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Pressione di test 14,3 bar

- Limiti di temperatura tra -10°C e +100 °C

VALVOLA MISCELATRICE E DEVIATRICE

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

- Adatta per applicazioni solari per fornire acqua sanitaria alla temperatura corretta

- Dotata di tre raccordi adattatore e due valvole di ritegno

- Fornita con coperchio superiore

- Classe di pressione PN10

- Pressione di esercizio 10 bar

- Temperatura del fluido max 95°C

- Stabilità di temperatura +/- 2°C

- Collegamento con filetto femmina secondo EN 10226-1 con Rp ¾”

- Range di temperatura 35-60 °C

- Dimensioni hxlxp: 94x70x46 mm

- Peso: 0,48 kg

VALVOLA DEVIATRICE

- Valvola deviatrice a 3 vie adatta per installazioni in impianti solari ad alta temperatura

- Collegamento con filetto con Rp ¾”

- Con attuatore per valvola deviatrice

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Accessori sistemi solari

Accessori sistemi solari

Gruppi circolazione, controller, glicole, vasi espansione, valvole