# LUNA SAT RCZ-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per riscaldamento/raffrescamento con cassa di contenimento.

Possibilità di montaggio con orientazione a 90° nel caso sia richiesta una diversa orientazione rispetto alle colonne montanti.

Equipaggiato con contatore di calorie / frigorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza dei dati di consumo via M-BUS.

Contacalorie/frigorie con portata nominale di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua calda/fredda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua calda – acqua fredda).

By-pass eventualmente installabile come accessorio.

Valvola di bilanciamento manuale graduata e filtro integrati nel gruppo idraulico in ottone.

Idraulica relativa al circuito riscaldamento/raffrescamento coibentata con isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine.

Connessioni idrauliche di diametro ¾” sia lato riscaldamento che lato acqua sanitaria. Rubinetti di intercettazione su mandate/ritorni già installati sulla cassa di contenimento (n° 8)

Cassa di contenimento di dimensioni 450x450 mm e profondità 110mm

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:  4 bar

Set prova idraulica in materiale plastico (PPS) composto da 2 tubi su mandata/ritorno riscaldamento e 2 tubi su contalitri acqua calda/fredda per effettuazione prova idraulica già compresi nella cassa di contenimento.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

# LUNA SAT RCZ G1-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per riscaldamento/raffrescamento con cassa di contenimento.

Equipaggiato con contatore di calorie / frigorie certificato MID da 1” per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza dei dati di consumo via M-BUS.

Contacalorie/frigorie con portata nominale di 2,5 m3/h e portata massima di 5 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua calda/fredda/servizi a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima.

Sono installabili anche contalitri opzionali per acqua calda/fredda a impulsi da 2,5 m3/h di portata nominale e 5 m3/h di portata massima.

Possibilità di montaggio di massimo 3 accessori contalitri (acqua calda – acqua fredda - servizi).

By-pass tra mandata e ritorno colonne montanti previsto di serie ma escludibile.

Valvola di bilanciamento manuale graduata e filtro integrati nel gruppo idraulico in ottone.

Durata della batteria : 11 anni (dalla data di produzione del contabilizzatore).

Idraulica relativa al circuito riscaldamento/raffrescamento coibentata con isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine.

Connessioni idrauliche di diametro 1” sul lato riscaldamento. Rubinetti di intercettazione su mandate/ritorni e 2 contalitri già installati sulla cassa di contenimento (n° 8)

Cassa di contenimento di dimensioni 550x600 mm e profondità 120mm

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:  4 bar

Set prova idraulica in materiale plastico (PPS) composto da 2 tubi su mandata/ritorno riscaldamento e 2 tubi su contalitri acqua calda/fredda per effettuazione prova idraulica già compresi nella cassa di contenimento.

# LUNA SAT RPZH-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per solo riscaldamento con ingressi/uscite dai lati opposti.

Equipaggiato con contatore di calorie / frigorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo.

Portata nominale contacalorie/frigorie di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua calda/fredda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua calda – acqua fredda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica, integrata nel gruppo idraulico in ottone, che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa e di una pompa ad alta prevalenza e bassa rumorosità e basso consumo (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema.

Connessioni idrauliche di diametro ¾” sia lato riscaldamento che lato acqua sanitaria, assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

Dimensioni: hxlxp 716x600x150 (non provvisto di cassa-dima. Le dimensioni sono riferite all’ingombro dei rubinetti sotto il telaio)

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

Il satellite NON è coibentato.

# LUNA SAT RPBZ-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per solo riscaldamento con ingressi/uscite posizionati sul fondo.

Equipaggiato con contatore di calorie / frigorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo.

Portata nominale contacalorie/frigorie di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua calda/fredda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua calda – acqua fredda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica, integrata nel gruppo idraulico in ottone, che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa e di una pompa ad alta prevalenza, bassa rumorosità e basso consumo (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema,

Connessioni idrauliche di diametro ¾” sia lato riscaldamento che lato acqua sanitaria, assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

La temperatura dell’acqua del circuito riscaldamento è controllata mediante l’utilizzo di una valvola miscelatrice a modulazione elettronica. Non è fornita la scheda elettronica in modo tale da consentire all’utilizzatore l’interfacciamento con sistemi di controllo per impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento esterni al LUNA SAT.

Cassa dima in acciaio zincato (hxlxp 650x600x150) con portina e cornice telescopica verniciata.

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

Il satellite NON è coibentato.

# LUNA SAT RPEZ-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per solo riscaldamento con possibilità di impostare la temperatura di mandata della zona riscaldamento.

Equipaggiato con contatore di calorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo.

Portata nominale del contacalorie di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua fredda e calda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua fredda e calda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa  di filtri su circuito sanitario e riscaldamento (ispezionabile), e di una pompa ad alta prevalenza, bassa rumorosità e basso consumo (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema.

L’elettronica evoluta consente il controllo della temperatura dell’acqua del circuito riscaldamento mediante l’utilizzo di una valvola miscelatrice a modulazione elettronica. La scheda elettronica, alloggiata in un involucro con grado di protezione IP44, consente inoltre una diagnostica completa a led luminosi, il dispositivo antigelo, l’antibloccaggio di pompa e valvole e la predisposizione per il collegamento ad una sonda esterna e ad un cronotermostato (generico o specifico BAXI per questa applicazione).

Cassa dima in acciaio zincato (hxlxp 650x600x150) con portina e cornice telescopica verniciata. Connessioni idrauliche assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

Raccordi idraulici telescopici di ingresso/uscita forniti di serie.

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

# LUNA SAT RPEZH-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per solo riscaldamento con possibilità di impostare la temperatura di mandata della zona riscaldamento.

Equipaggiato con contatore di calorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo. Portata nominale del contacalorie di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua fredda e calda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua fredda e calda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa  di filtri su circuito sanitario e riscaldamento (ispezionabile), e di una pompa ad alta prevalenza e bassa rumorosità (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema.

L’elettronica evoluta consente il controllo della temperatura dell’acqua del circuito riscaldamento mediante l’utilizzo di una valvola miscelatrice a modulazione elettronica. La scheda elettronica, alloggiata in un involucro con grado di protezione IP44, consente inoltre una diagnostica completa a led luminosi, il dispositivo antigelo, l’antibloccaggio di pompa e valvole e la predisposizione per il collegamento ad una sonda esterna e ad un cronotermostato (generico o specifico BAXI per questa applicazione).

Cassa dima in acciaio zincato (hxlxp 650x600x150) con portina e cornice telescopica verniciata. Connessioni idrauliche assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

Ingressi posizionati su un lato del satellite e uscite posizionate sul lato opposto.

Possibilità di montaggio a 0°, 90° e 180° (non con motore valvola ON-OFF verso il basso).

Raccordi idraulici telescopici di ingresso/uscita forniti di serie.

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

# LUNA SAT RZ2Z-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per solo riscaldamento di due zone a diversa temperatura: una zona principale a bassa temperatura ed una zona ausiliaria ad alta temperatura.

Equipaggiato con contatore di calorie / frigorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo.

Contacalorie con portata nominale di 1,5 m3/h e portata massima di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua calda/fredda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima.

Possibilità di montaggio di massimo 2 accessori contalitri (acqua calda – acqua fredda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa e di due circolatori (uno asservito ad ogni zona) ad alta prevalenza, bassa rumorosità e basso consumo (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema.

L’elettronica evoluta consente il controllo delle temperature di acqua calda del circuito riscaldamento mediante l’utilizzo di una valvola miscelatrice a modulazione elettronica.

La scheda elettronica, alloggiata in un involucro con grado di protezione IP44, consente inoltre una diagnostica completa a led luminosi, il dispositivo antigelo, l’antibloccaggio di pompa e valvole e la predisposizione per il collegamento ad una sonda esterna e ad un cronotermostato (generico o specifico BAXI per questa applicazione).

Cassa dima in acciaio zincato (hxlxp 750x800x150) con portina e cornice telescopica verniciata. Connessioni idrauliche di diametro ¾” sia lato riscaldamento che lato acqua sanitaria, assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

# LUNA SAT RSPZ-MB

CARATTERISTICHE

Satellite d’utenza ad incasso per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Equipaggiato con contatore di calorie certificato MID per lettura locale predisposto anche per la trasmissione a distanza via M-BUS dei dati di consumo.

Portata nominale del contacalorie di 1,5 m3/h e portata massima ammissibile di 3 m3/h.

Contalitri volumetrici opzionali acqua fredda a impulsi da 1,5 m3/h di portata nominale e 3 m3/h di portata massima ammissibile.

Possibilità di montaggio di massimo 1 accessorio contalitri (acqua fredda).

Il satellite è comprensivo di valvola di apertura/chiusura di zona asservita ad un termostato ambiente, di una valvola di by-pass automatica che apre la via di ricircolo quando le perdite di carico superano i 60 kPa  di filtri su circuito sanitario e riscaldamento (ispezionabile), di una valvola a tre vie elettrica di precedenza sanitario comandata da un flussostato, di uno scambiatore istantaneo a piastre in acciaio inox dimensionato per uno scambio termico di 40 kW, e di una pompa ad alta prevalenza, bassa rumorosità e basso consumo (ErP) modello WILO YONOS PARA 15/7.0 per gestire in modo indipendente la portata d’acqua del sistema.

L’elettronica evoluta consente il controllo delle temperature di acqua calda sanitaria e del circuito riscaldamento mediante l’utilizzo di una valvola miscelatrice a modulazione elettronica. La scheda elettronica, alloggiata in un involucro con grado di protezione IP44, consente inoltre una diagnostica completa a led luminosi, il dispositivo antigelo, l’antibloccaggio di pompa e valvole e la predisposizione per il collegamento ad una sonda esterna e ad un cronotermostato (generico o specifico BAXI per questa applicazione).

Cassa dima in acciaio zincato (hxlxp 650x600x150) con portina e cornice telescopica verniciata. Connessioni idrauliche assiemate  su telaio rigido verniciato antigraffio.

Raccordi idraulici telescopici di ingresso/uscita forniti di serie.

Campo temperatura acqua impianto centralizzato:    		60 – 75 °C

Pressione massima impianto riscaldamento centralizzato:	4 bar

Perdita di carico del modulo d’utenza:				20 Kpa a 700 l/h

# LUNA SAT RACK (3 RC)

CARATTERISTICHE

Cassa di contenimento multipla, per ospitare 3 satelliti d’utenza RCZ-MB ad incasso per riscaldamento/raffrescamento.

Cassa in acciao zincato (altezza = 1400mm, larghezza = 850 mm e profondità = 150 mm) con portina e cornice telescopica verniciata.

Collettori in rame (mandata/ritorno colonne e ingresso contalitri) con diametro attacchi G = 1½”. Isolamento collettori e tubi in rame.

Rubinetti di intercettazione su mandate/ritorni già installati sulla cassa di contenimento (non isolati).

Ingressi/uscite verso le colonne montanti posizionati sulla parte superiore del rack. Ingressi/uscite verso l’appartamento posizionate di lato al rack.

Possibilità di ospitare fino a due contalitri per singolo satellite.

# LUNA SAT RACK (4 RC)

CARATTERISTICHE

Cassa di contenimento multipla, per ospitare 4 satelliti d’utenza RCZ-MB ad incasso per riscaldamento/raffrescamento.

Cassa in acciao zincato (altezza = 1845mm, larghezza = 850 mm e profondità = 150 mm) con portina e cornice telescopica verniciata.

Collettori in rame (mandata/ritorno colonne e ingresso contalitri) con diametro attacchi G = 1½”. Isolamento collettori e tubi in rame.

Rubinetti di intercettazione su mandate/ritorni già installati sulla cassa di contenimento (non isolati).

Ingressi/uscite verso le colonne montanti posizionati sulla parte superiore del rack. Ingressi/uscite verso l’appartamento posizionate di lato al rack.

Possibilità di ospitare fino a due contalitri per singolo satellite.

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Satelliti d’utenza LUNA SAT