IQWH 20 -30 – 40

Fancoil a parete per riscaldamento/raffreddamento

Unità terminale a due tubi per installazione a parete per il condizionamento ambientale estivo ed invernale di abitazioni residenziali ed edifici commerciali, dal design compatto ed elegante, caratterizzato dal un funzionamento silenzioso.

Completo di filtro aria estraibile e lavabile, bacinella di raccolta condensa e valvola a tre vie montata di serie. Il telecomando ad infrarossi MIR-1200 è fornito di serie.

Scambiatore

Batteria alettata a due circuiti atta a minimizzare le perdite di carico idroniche, tubi in rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico che agevola il deflusso della condensa. Pressione operativa massima 1.6 MPa, diametro tubi 7 mm.

Sezione ventilante

Ventilatore tangenziale a 3 velocità con motore EC di tipo Bruschless con pale in plastica

Collegamenti elettrici

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Contatto ON-OFF da remoto;

Contatto per accensione generatore

Termoregolazione

Il telecomando MIR-1200 permette le seguenti modalità di funzionamento: Auto / Riscaldamento / Raffreddamento / Deumidificazione / Ventilazione.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Auto / Alta / Media / Bassa.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

La funzione SWING permette di attivare l’oscillazione dell’aletta in direzione orizzontale od orizzontale.

La funzione ECO permette la modalità di funzionamento economico (ore notturne).

La funzione TIMER permette di settare gli orari di accensione e spegnimento.

Il controllo digitale a parete TXW-2000 (opzionale) può essere collegato al fancoil via cavo e consente di scegliere la modalità di funzionamento (Auto / Riscaldamento / Raffreddamento / Deumidificazione / Ventilazione, la velocità del ventilatore (Auto / Alta / Media / Bassa), selezionare la temperatura desiderata e attivare le funzioni SWING, ECO, TIMER può ricevere un segnale di comando infrarossi che permette di controllare l’aria condizionata a distanza.

Dati tecnici IQWH 20

• Portata d’aria (H/M/L): 492/454/400 m3/h

• Potenza elettrica assorbita (H): 24 W

• Potenza sonora (H/M/L): 44/42/39 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 915 x 290 x 233 mm

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 20 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 2.70/2.59/2.39 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.48/0.46/0.42 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 31.6/28.6/25.4 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 2.94/2.80/2.58 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.51/0.49/0.46 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 32.7/34.9/30.2 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 3.29/3.03/2.63 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.48/0.46/0.42 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 37.5/30.3/26.5 kPa

Dati tecnici IQWH 30

• Portata d’aria (H/M/L): 825/689/590 m3/h

• Potenza elettrica assorbita (H): 40 W

• Potenza sonora (H/M/L): 57/51/47 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 915 x 290 x 233 mm

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 20 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 3.81/3.30/2.88 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.67/0.57/0.51 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 56.8/41.2/33.0 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4.30/3.65/3.09 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.73/0.64/0.56 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 51.9/47.5/35.7 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 5.08/4.33/3.77 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.67/0.57/0.51 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 61.9/37.9/30.3 kPa

Dati tecnici IQWH 40

• Portata d’aria (H/M/L): 862/741/634 m3/h

• Potenza elettrica assorbita (H): 50 W

• Potenza sonora (H/M/L): 50/46/42 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1072 x 315 x 237 mm

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 20 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 4.47/3.98/3.48 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.77/0.68/0.61 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 41.2/33.5/27.1 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4.84/4.23/3.62 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.84/0.73/0.64 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 36.8/33.8/26.3 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 5.68/4.94/4.24 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.77/0.68/0.61 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 43.7/29.7/24.0 kPa

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Unità terminale a parete per riscaldamento/raffreddamento

IQWH 20 - 30 – 40

Potenza: 2,40 – 4,50 kW