SPC 200 – 300 – 300S

Scaldacqua a pompa di calore monoblocco a basamento con bollitore per acqua calda sanitaria da 200 o 300 l, con predisposizione per integrazione solare o con caldaia (solo per SPC 300S).

Pompa di calore monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria (fino a 65°C) con sorgente aria (range di funzionamento da -5°C a 35°C). Evaporatore con batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio, ventilatore centrifugo plug-fan con aspirazione e mandata canalizzabile su tubo Ø160mm. Condensatore a serpentino avvolto sul bollitore. Refrigerante R134a. Bollitore vetrificato dotato di resistenza elettrica integrativa in steatite da 1.8 kW con protezione mediante anodo in titanio a corrente imposta. Isolamento in poliuretano espanso privo di CFC e HCFC e rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato.

Unità fornita completa di carica refrigerante, collaudo e prove di funzionamento in fabbrica. Necessita quindi, sul luogo dell'installazione, delle sole connessioni aria, idriche ed elettriche.

Controllo elettronico

Controllore programmabile a bordo dello scaldacqua in pompa di calore dotato di display a 4 tasti con visualizzazione della temperatura, della modalità di funzionamento e dei guasti, gestione delle seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità AUTOMATICA o COMFORT: lo scaldacqua raggiunge la temperatura desiderata con un utilizzo razionale della pompa di calore e, solo se necessario, dell’integrazione della resistenza.

- Modalità ECO: lo scaldacqua raggiunge la temperatura desiderata con il solo utilizzo razionale della pompa di calore.

- Modalità BOOST: lo scaldacqua raggiunge la temperatura desiderata alla massima velocità, con utilizzo di pompa di calore ed integrazione elettrica simultanea, per un periodo di tempo definito.

- Modalità di funzionamento VACANZE: la produzione di ACS viene arrestata e viene mantenuta una temperatura di 10°C.

La funzione ANTILEGIONELLA per la sanificazione termica dell’acqua si attiva una volta alla settimana.

E’ impostabile la programmazione oraria anche in modalità Low tariff.

SPC 200

- Capacità bollitore: 215 l

- Peso a vuoto: 92 kg

- Potenza Resistenza elettrica in steatite: 1.8 kW removibile senza svuotare il bollitore per la manutenzione.

- Potenza termica resa: 1700 W

- Potenza elettrica assorbita: 460 W

- COP aria +15°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 16147): 3.34

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 15-51°C secondo EN 16147): 5 h

- Carica refrigerante: 1.45 kg

- Pressione massima di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: L

- Portata aria nominale (con ΔP=25 Pa): 320 m3/h

- Lunghezza massima del collegamento aria con diametro 160 mm: 26 m

- Attacchi espulsione e aspirazione aria Ø 200 mm con griglie di serie.

- Possibilità di canalizzazione dell’aria di ingresso ed uscita.

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 27 W

SPC 300

- Capacità bollitore: 270 l

- Peso a vuoto: 105 kg

- Potenza Resistenza elettrica ad immersione: 1.8 kW removibile senza svuotare il bollitore per la manutenzione.

- Potenza termica resa: 1700 W

- Potenza elettrica assorbita: 470 W

- COP aria +15°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 14511): 3.50

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 15-51°C secondo EN 16147): 7 h

- Quantità fluido refrigerante ecologico: 1.45 kg

- Pressione di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: XL

- Portata nominale flusso aria (con ΔP=25 Pa): 320 m3/h

- Lunghezza massima del collegamento aria con diametro 160 mm: 26 m

- Attacchi espulsione e aspirazione aria Ø 200 mm con griglie di serie.

- Possibilità di canalizzazione dell’aria di ingresso ed uscita.

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 27 W

SPC 300S

- Capacità bollitore: 260 l

- Peso a vuoto: 123 kg

- Potenza Resistenza elettrica ad immersione: 1.8 kW removibile senza svuotare il bollitore per la manutenzione.

- Potenza termica resa: 1700 W

- Potenza elettrica assorbita: 470 W

- COP aria +15°C e temperatura di ingresso dell’acqua di +10°C (EN 14511): 3.27

- Tempo di riscaldamento bollitore (Tw 15-51°C secondo EN 16147): 7 h

- Quantità fluido refrigerante ecologico: 1.45 kg

- Pressione di esercizio: 10 bar

- Profilo di carico: XL

- Portata nominale flusso aria (con ΔP=25 Pa): 320 m3/h

- Lunghezza massima del collegamento aria con diametro 160 mm: 26 m

- Attacchi espulsione e aspirazione aria Ø 200 mm con griglie di serie.

- Possibilità di canalizzazione dell’aria di ingresso ed uscita.

- Dispersioni termiche in regime stabilizzato (Pes): 32 W

- Superficie di scambio dello scambiatore integrativo: 1 m2

- Portata per ΔT=30°C: 42 l/min

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Scaldacqua a basamento in pompa di calore monoblocco

SPC 200 – 300 – 300S