SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

STS 150 litri

Sistema solare circolazione naturale

Collettore solare ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettore solare di superficie lorda 2,02 m²

Superficie dell'assorbitore 1,88 m²

Superficie d'apertura 1,92 m²

Capacità del collettore 1,4 lt

Capacità totale del circuito principale: 9.6 lt

Pressione massima di funzionamento 8 bar

Temperatura massima di lavoro 102°C

Efficienza a carico zero: 0.724

η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 73,2 %

α1 Perdite termiche 3,86 W/m²k

α2 Perdite termiche 0,017 W/m²k²

Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.95

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo M: 646.12 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo L: 1645.05 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XL: 3091.69 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XXL: 4221.93 kWh

Copertura del collettore in vetro temperato altamente trasparente dello spessore di 3.2 mm

Peso del sistema a vuoto: 107 kg

Collegamenti idraulici Tubi in rame isolati e raccordi per collegamento al bollitore

Connessioni acqua fredda/calda: ½”

Carico massimo di neve Sk (supporto): 4 kN/m2

Massima velocità del vento Vb (supporto): 1.13 kN/m2

Collettore solare

Collettore solare ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettore solare di superficie lorda 2,02 m²

Superficie dell'assorbitore 1,88 m²

Superficie d'apertura 1,92 m²

Capacità del collettore 1,4 lt

Assorbitore del collettore in alluminio verniciato nero

Assorbimento 95%

Coefficiente emissione 5%

Dimensioni del collettore (AltezzaxLarghezzaxProfondità): 1753x1151x46 mm

Peso pannello a vuoto: 27 kg

Bollitore solare

Bollitore da 150 l in acciaio smaltato

Isolamento bollitore in poliuretano espanso di spessore 35 mm

Dimensioni del bollitore (Altezza x Ø): 1279x500 mm

Peso bollitore a vuoto: 80 kg

STS 200 litri

Sistema solare circolazione naturale

Collettore solare ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettore solare di superficie lorda 2,02 m²

Superficie dell'assorbitore 1,88 m²

Superficie d'apertura 1,92 m²

Capacità del collettore 1,4 lt

Capacità totale del circuito principale: 9.6 lt

Pressione massima di funzionamento 8 bar

Temperatura massima di lavoro 102°C

Efficienza a carico zero: 0.724

η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 73,2 %

α1 Perdite termiche 3,86 W/m²k

α2 Perdite termiche 0,017 W/m²k²

Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.95

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo M: 656.21 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo L: 1635.82 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XL: 3044.62 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XXL: 4188.57 kWh

Copertura del collettore in vetro temperato altamente trasparente dello spessore di 3.2 mm

Peso del sistema a vuoto: 115 kg

Collegamenti idraulici Tubi in rame isolati e raccordi per collegamento al bollitore

Connessioni acqua fredda/calda: ½”

Carico massimo di neve Sk (supporto): 4 kN/m2

Massima velocità del vento Vb (supporto): 1.13 kN/m2

Collettore solare

Collettore solare ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettore solare di superficie lorda 2,02 m²

Superficie dell'assorbitore 1,88 m²

Superficie d'apertura 1,92 m²

Capacità del collettore 1,4 lt

Assorbitore del collettore in alluminio verniciato nero

Assorbimento 95%

Coefficiente emissione 5%

Dimensioni del collettore (AltezzaxLarghezzaxProfondità): 1753x1151x46 mm

Peso pannello a vuoto: 27 kg

Bollitore solare

Bollitore da 200 l in acciaio smaltato

Isolamento bollitore in poliuretano espanso di spessore 50 mm

Dimensioni del bollitore (Altezza x Ø): 1305x580 mm

Peso bollitore a vuoto: 88 kg

STS 300 litri

Sistema solare circolazione naturale

Collettori solari ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettori solari di superficie lorda 4,04 m²

Superficie dell'assorbitore 3,76 m²

Superficie d'apertura 3,84 m²

Capacità dei collettori 2,8 lt

Capacità totale del circuito principale: 22.8 lt

Pressione massima di funzionamento 8 bar

Temperatura massima di lavoro 102°C

Efficienza a carico zero: 0.724

η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 73,2 %

α1 Perdite termiche 3,86 W/m²k

α2 Perdite termiche 0,017 W/m²k²

Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.95

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo M: 403.42 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo L: 1129.17 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XL: 2385.43 kWh

Contributo calorifico non solare annuale (energia primaria) (Qnonsol) Profilo XXL: 3448.60 kWh

Copertura dei collettori in vetro temperato altamente trasparente dello spessore di 3.2 mm

Peso del sistema a vuoto: 190 kg

Collegamenti idraulici Tubi in rame isolati e raccordi per collegamento al bollitore

Connessioni acqua fredda/calda: ½”

Carico massimo di neve Sk (supporto): 2.7 kN/m2

Massima velocità del vento Vb (supporto): 0.73 kN/m2

Collettori solari

Collettori solari ad arpa tipo SLIM 2.0

Collettori solari di superficie lorda 4,04 m²

Superficie dell'assorbitore 3,76 m²

Superficie d'apertura 3,84 m²

Capacità dei collettori 2,8 lt

Assorbitore dei collettori in alluminio verniciato nero

Assorbimento 95%

Coefficiente emissione 5%

Dimensioni dei collettori (AltezzaxLarghezzaxProfondità): 1753x1151x46 mm

Peso pannelli a vuoto: 54 kg

Bollitore solare

Bollitore da 300 l in acciaio smaltato

Isolamento bollitore in poliuretano espanso di spessore 50 mm

Dimensioni del bollitore (Altezza x Ø): 1820x580 mm

Peso bollitore a vuoto: 136 kg

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Sistemi solari a circolazione naturale

Modelli STS

Litraggi: 150-200-300 Litri

STS 150 – STS 200

STS 300