UBHP SC 200 -300 – 500 – 800 – 1000 – 1500 - 2000

Bollitore per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore

Bollitore a singolo serpentino ad elevata superficie di scambio, in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Dotato di 2 pozzetti porta sonda.

Isolamento in poliuretano rigido spessore 70 mm (modelli da 200 a 500 litri), poliuretano morbido sfoderabile 100 mm (modelli da 800 a 2000 litri). Rivestimento esterno in PVC flessibile, colorazione bianca RAL R003.

Dati tecnici UBHP SC 200

• Capacità: 190 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/70 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/51 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 1215 mm x Ø 640 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 85.2 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 3.0 m2

• Contenuto d’acqua: 17.2 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 1.2 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 14 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.3 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 8 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 3.1 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 72 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 1.8 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 55 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

Dati tecnici UBHP SC 300

• Capacità: 263 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/70 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/63 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 1615 mm x Ø 640 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 118.9 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 4.0 m2

• Contenuto d’acqua: 23.0 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 1.6 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 19 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.5 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 15 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 4.1 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 96 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 2.4 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 112 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

Dati tecnici UBHP SC 500

• Capacità: 470 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/70 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/80 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 1705 mm x Ø 790 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 165.7 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 6.0 m2

• Contenuto d’acqua: 51.5 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 2.7 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 31 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.8 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 31 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 6.7 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 156 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 3.8 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 197 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

Dati tecnici UBHP SC 800

• Capacità: 702 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano morbido/100 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: -/130 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 1875 mm x Ø 990 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 216.8 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”1/4

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 7.0 m2

• Contenuto d’acqua: 60.0 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 3.3 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 38 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.9 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 57 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 8.1 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 189 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 4.6 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 354 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

Dati tecnici UBHP SC 1000

• Capacità: 900 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano morbido/100 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: -/142 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 2205 mm x Ø 990 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 246.6 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”1/4

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 8.0 m2

• Contenuto d’acqua: 68.5 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 3.7 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 43 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 1.1 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 82 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 9.3 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 216 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 5.3 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 515 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

Dati tecnici UBHP SC 1500

• Capacità: 1300 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano morbido/100 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: -/162 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 2085 mm x Ø 1200 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 344 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”½

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 8.0 m2

• Contenuto d’acqua: 68.5 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 3.9 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 45 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 1.1 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 95 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 9.7 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 225 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 5.5 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 620 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

Dati tecnici UBHP SC 2000

• Capacità: 1900 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano morbido/100 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: -/186 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 8 bar

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 2470 mm x Ø 1300 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 543.7 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”½

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

• Superficie serpentino: 13.0 m2

• Contenuto d’acqua: 102.0 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 5.8 m3/h

• Potenza resa 60°C – 50°C: 68 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 1.7 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 335 mbar

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 14.6 m3/h

• Potenza resa 80°C – 60°C: 340 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 8.4 m3/h

• Perdita di carico 60°C – 50°C: 2020 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Bollitori per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore

UBHP SC 200 - 300 - 500 – 800 – 1000 – 1500 - 2000