POWER HT+ 1.50

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 46,3 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 45 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 48,6 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 5 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 5,4 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,4%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 904 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.70

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 66,9 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 65 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 70,2 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 7,8 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 5,4 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,1%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105%

- Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente: A

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 904 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.90

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 87,4 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 85 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 91,8 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 9,4 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 10,2 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,2%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,3%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1221 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.110

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 104,9 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 102 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 110,2 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 11,7 kW

- Potenza termica ridotta 50/30°C: 12,3 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,1%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,1%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 4 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in accaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1221 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.130

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 123,8 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 121,5 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 130 kW

- Potenza termica ridotta 80/60°C: 24,3 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,5%

- Rendimento nominale 80-60°C: 98%

- Rendimento nominale 50-30 °C : 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1221 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.150

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 143 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 140,3 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 130 kW

- Potenza termica minima 80/60°C: 28,1 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 98,1%

- Rendimento nominale 50-30°C: 105,5%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  93%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1221 x 600 x 681mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.200

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 191 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 183,7 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 200 kW

- Potenza termica minima 80/60°C: 30,6 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,32%

- Rendimento nominale 50-30°C: 104,2%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  94%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1238 x 600 x 1410mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

POWER HT+ 1.250

CARATTERISTICHE

- Caldaia a basamento a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

- Tipo di installazione: B23-B23p-C13-C33-C43-C53-C63-C83

- Portata termica nominale riscaldamento : 240 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 231 kW

- Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 250 kW

- Potenza termica minima 80/60°C: 38,6 kW

- Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): 4 stelle

- Rendimento al 30%: 108,4%

- Rendimento nominale 80-60°C: 97,02%

- Rendimento nominale 50-30°C: 104,2%

- Efficienza energetica stagionale riscaldamento ηs :  94%

- Classe NOx 6

- Pressione massima di esercizio : 6 bar

- Pannello di controllo dotato di ampio text display LCD, manopola di regolazione, tasti di selezione, menu e retroilluminazione. Con termometro e manometro del circuito di riscaldamento.

- Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

- Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

- Predisposizione controllo remoto e regolatore climatico, che include la

- funzione di programmatore riscaldamento

- Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

- Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

- Predisposizione installazione in cascata

- Manometro digitale sul circuito riscaldamento

- Modulazione continua elettronica

- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma

- Grado di protezione: IP21

- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox

- Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

- Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria (nel caso di abbinamento ad un bollitore) : 35 – 60 °C

- Temperatura minima di funzionamento : -5 °C

- Dimensioni h x l x p: 1238 x 600 x 1410mm   (inclusa torretta fumi)

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

- Controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC

- Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

- Controllo elettronico pompa bloccata

- Termostato contro le sovratemperature dei fumi

- Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso di mancanza d’acqua

- Sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore

- Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Caldaie a basamento di alta potenza POWER HT+

Potenze da 50 kW a 250 kW